MANTENIMIENTO DEL EQUIPO En esta sección pretendemos resumir consejos y recomendaciones apropiadas para el cuidado de nuestro equipo de buceo. Si conoces alguna que consideres interesante, comunícanosla. RECOMENDACIONES GENERALES Después de cada inmersión, deberemos aclarar con abundante agua dulce, todos los componentes de nuestro equipo, para eliminar los restos de salitre y suciedad, pues acabarían por estropearlo. Los pondremos a secar a la sombra y no los expondremos al sol y altas temperaturas. Evitaremos los golpes y rozaduras. Realizaremos inspecciones periódicas, revisando todos los componentes del equipo. TRAJE Las aclararemos con agua dulce después de usarlas. Tender siempre colgado de una percha y a la sombra dado la vuelta, cuando verifiquemos que por un lado está seco dar la vuelta por el otro lado ALETAS Las aclararemos con agua dulce después de usarlas. Si las vamos a dejar de pie, apoyadas en alguna pared, lo haremos con la pala hacia arriba para evitar que se deformen. REGULADOR Las aclararemos con agua dulce después de usarlas. Tener especial cuidado con todos los elementos del regulador puesto es lo que nos da aire y darle golpes podría romperlo. BOTELLAS Es imprescindible llevar al día las inspecciones necesarias y obligatorias. Para realizar estas revisiones es conveniente ponerse en manos de personal especializado. Nunca haremos una inmersión con un material cuya fecha de revisión haya pasado. Pondremos especial cuidado en los grifos, un golpe podría producir un escape violento de aire. Nunca las dejaremos al sol. Para transportarlas: No lo haremos con la botella a máxima presión: puede producirse un calentamiento que sería peligroso. Las transportaremos en posición horizontal, poniendo especial cuidado en los grifos. A la hora de cargarlas: No rebasaremos la presión de trabajo (presión máxima a la que se puede cargar la botella para utilizarla debajo del agua, y que suele ser de 200 atm.) Para evitar el calentamiento producido por la compresión del aire, introduciremos, durante la carga, la botella en un recipiente con agua fría.